食品安全国家标准

食品添加剂 β-阿朴-8´-胡萝卜素醛

范围

本标准适用于由类胡萝卜素生产中常用的合成中间体，经过维蒂希聚合反应制备而成的食品添加剂β-阿朴-8´-胡萝卜素醛。包含少量的其它类胡萝卜素。

分子式、结构式和相对分子质量

分子式

C30H40O

结构式

相对分子质量

416.65（按2007年国际相对原子质量）

技术要求

感官要求：应符合表1 的规定。

表1 感官要求

| 项 目 | 要 求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽 | 深紫色带有金属光泽 | 取适量试样置于清洁、干燥的白瓷盘中，在自然光线下，观察其色泽和状态 |
| 状态 | 结晶或结晶性粉末 |  |

理化指标：应符合表2的规定。

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 含量，w/% | ≥ | 96 | 附录A中A.3 |
| 其他着色物质，w/% | ≤ | 3 | 附录A中A.4 |
| 灼烧残渣，w/% | ≤ | 0.1 | 附录A中A.5 |
| 铅（Pb）/（mg/kg） | ≤ | 2 | GB 5009.12 |
| 注：商品化的β-阿朴-8´-胡萝卜素醛产品应以符合本标准的β-阿朴-8´-胡萝卜素醛为原料，可添加抗氧化剂、乳化剂等辅料，将其配制成悬浮于食用油中的悬浮液或水溶型的粉末。 |

表2 理化指标

检验方法

一般规定

本标准除另有规定外，所用试剂的纯度应在分析纯以上，所用标准滴定溶液、杂质测定用标准溶液、制剂及制品，应按GB/T 601、GB/T 602、GB/T 603的规定制备，实验用水应符合GB/T 6682的规定。试验中所用溶液在未注明用何种溶剂配制时，均指水溶液。

鉴别试验

溶解性试验

不溶于水，微溶于乙醇，略溶于植物油，可溶于三氯甲烷。

类胡萝卜素试验

试剂和材料

丙酮。

亚硝酸钠溶液：50 g/L。

硫酸溶液：0.5 mol/L。

分析步骤

配制试样的丙酮溶液。连续向试样液中滴加亚硝酸钠溶液和硫酸溶液，试样液颜色逐渐消失。

分光光度法试验

测定试样溶液（A.3.3.1）在461 nm和488 nm处的吸收值， A488/A461的比值应在0.80～0.84之间。

三氯化锑反应

试剂和材料

三氯甲烷。

三氯化锑溶液：称量封有三氯化锑的小瓶。打开小瓶，将内容物倒入一个盛有约100 mL三氯甲烷的棕色具塞广口瓶中。用差减称量法得到三氯化锑的质量。向广口瓶中加入足量的三氯甲烷，使每25 g三氯化锑溶于100 mL三氯甲烷。温热或振摇数小时使三氯化锑溶解，通过硫酸钠过滤至一个清洁、干燥、带磨砂玻璃塞的棕色瓶中。此溶液可贮存于室温下，应放置于暗处。

分析步骤

在试样的三氯甲烷溶液中添加过量的三氯化锑溶液，试样溶液变蓝。

含量的测定

试剂和材料

三氯甲烷。

环己烷。

仪器和设备

分光光度计。

分析步骤

试样溶液的制备

称取试样0.08 g±0.01 g，置于100 mL容量瓶中，加三氯甲烷20 mL溶解试样，用环己烷稀释至刻度，摇匀。取此试样液5.0 mL于另一个100 mL容量瓶中，用环己烷稀释至刻度，摇匀。取此稀释溶液5.0 mL于第三个100 mL容量瓶中，用环己烷稀释至刻度，摇匀，得到试样溶液。

测定

将试样溶液置于1 cm比色皿中，以环己烷做空白对照，用分光光度计在波长461 nm处测定吸光度。

注：上述操作过程应尽快完成，尽可能地避免暴露在空气中，应保证所有操作均避免阳光直射。

结果计算

β-阿朴-8´-胡萝卜素醛（C30H40O）含量的质量分数w1按公式（A.1）计算：

………………（A.1）

式中：

A1——试样溶液的吸光度；

40000——稀释倍数；

m1——试样的质量，单位为克（g）；

100——换算系数；

2640——β-阿朴-8´-胡萝卜素醛在环己烷中的吸收系数。

其他着色物质的测定

试剂和材料

三氯甲烷。

氢氧化钾甲醇溶液：30 g/L。

展开剂：正己烷+三氯甲烷+乙酸乙酯=70+20+10。

薄层色谱板：硅胶，厚度0.25 mm。

仪器和设备

分光光度计。

分析步骤

薄层色谱板的预处理

将薄层板浸于氢氧化钾甲醇溶液中使之完全湿润，然后取出薄层板，在空气中干燥5 min，置于110℃±2 ℃干燥箱中活化1 h，置于装有氯化钙的干燥器中冷却并保存待用。

试样溶液的制备

称取约0.08 g试样，精确至0.001 g，溶于100 mL三氯甲烷中。取400 μL该溶液均匀地点样于离薄层板底边2 cm的基线上。点样后，立刻在预先用展开剂饱和的层析缸中展开，适当避光，直到展开剂前沿线移动至距离基线10 cm处。取出薄层板，在室温下挥发大部分溶剂，标记主色谱带和其它类胡萝卜素相应的色谱带。移取包含主色谱带的硅胶吸收剂，转入一支100 mL具塞离心管中，加入40.0 mL三氯甲烷（溶液1）。移取包含其它类胡萝卜素的相应色谱带的硅胶吸收剂，转入另一支50 mL具塞离心管中，加入20.0 mL三氯甲烷（溶液2）。机械振摇离心管10 min后，再离心5 min。取10.0 mL溶液1用三氯甲烷稀释至50.0 mL（溶液3）。

测定

分别将溶液2和溶液3置于1 cm比色皿中，以三氯甲烷做空白对照，用合适的分光光度计在最大吸收波长处（474 nm）测定吸光度。

结果计算

其他着色物质（β-阿朴-8´-胡萝卜素醛除外的其他类胡萝卜素）的质量分数w2按公式（A.2）计算：

………………………（A.2）

试中：

A2——溶液2的吸光度；

10——溶液浓度比；

A3——溶液3的吸光度。

灼烧残渣的测定

试剂和材料

硫酸。

分析步骤

称取约2 g试样，精确至0.0002 g，置于已在800℃±25℃灼烧至恒重的坩埚中，用小火缓缓加热至试样完全炭化，放冷后，加约1.0 mL硫酸使其湿润，低温加热至硫酸蒸汽除尽后，移入高温炉中，在800℃±25℃灼烧至恒重。

结果计算

灼烧残渣的质量分数w3按公式（A.3）计算：

…………………………………(A3)

式中：

m1 ——残渣和空坩埚的质量，单位为克（g ）；

m2 ——空坩埚的质量，单位为克（g ）；

m ——试样的质量，单位为克（g）。

# Text boxes

食品安全国家标准

食品添加剂  β-阿朴-8´-胡萝卜素醛

（征求意见稿）

201×-××-××实施

201×-××-××发布

中 华 人 民 共 和 国

国家卫生和计划生育委员会  发布

中华人民共和国卫生部   发布

2010-06-01实施

2010-××-××发布